## Slide 1
Особенности расчета величины компенсации за непроизведенный капитальный ремонт при оценке ветхого и аварийного жилья
Круглый стол
«Актуальные вопросы оценочной деятельности»
29.11.2024 г
Член Экспертного совета НП
«Совет по оценочной деятельности
Пермского края», директор ООО «ПРОСПЕКТ»
Пащенко Ольга Борисовна

## Slide 2: ЖК РФ Статья 190.1. Особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения
1. В случае, если до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был …капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями настоящей статьи проводит орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в качестве собственника жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, являвшиеся наймодателем.

## Slide 3: ЖК РФ Статья 190.1. Особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения
2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем в порядке, установленном субъектом Российской Федерации, из числа установленных частью 1 статьи 166 настоящего Кодекса..

## Slide 4: Вывод:
Если на дату первой приватизации ремонт многоквартирного жилого дома требовался (включен в план капитального ремонта), но проведен не был, то собственник приватизируемого помещения может потребовать денежную компенсацию от органов государственной власти.
В то же время если ремонт на дату первой приватизации не требовался, т.е. находился в удовлетворительном состоянии, то такая компенсация не положена.
В случае если на дату приватизации первого жилого помещения требовался капитальный ремонт по отдельным конструктивным элементам (частичный ремонт), то сумма компенсации рассчитывается только для этих элементов.

## Slide 5
Нуждался ли жилой многоквартирный дом в проведении капитального ремонта на дату первой приватизации жилого помещения?
2. Если аварийный дом нуждался в проведении капитального ремонта (комплексного или частичного), то определить размер компенсации за непроизведенный капитальный ремонт общего имущества многоквартирного, исходя из невыполненного объема капитального ремонта с учетом части 1 статьи 166 ЖК РФ по состоянию на дату первой приватизации с учетом индексации на дату оценки.

## Slide 6: "Раздел IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает в себя:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
утепление и ремонт фасада;
установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
ремонт фундамента многоквартирного дома.
Глава 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ПОРЯДКЕ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статья 166. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

## Slide 7: Нуждался ли жилой многоквартирный дом в проведении капитального ремонта на дату первой приватизации жилого помещения?
Определяем дату последнего капитального ремонта
Используем доступную информацию: технический паспорт; справки; акты осмотра на дату, близкую к дате первой приватизации; данные сайтов (https://витрина.фрт.рф).
Определяем перечень работ, выполненных на дату капитального ремонта
Определяем необходимость капитального ремонта поэлементно: на дату первой приватизации.

## Slide 8
В случае:
если сведения о произведенных капитальных ремонтах до даты первой приватизации отсутствуют то используются нормативные данные строительных норм для всех конструктивных элементов, указанных в части 1 статьи 166 ЖК РФ.
если имеются сведения о произведенных капитальных ремонтах до даты первой приватизации, то расчет производим только для тех конструктивных элементов, указанных в части 1 статьи 166 ЖК РФ, ремонт по которым не проводился.
В частном случае может возникнуть ситуация, когда элементы после капитального ремонта вновь нуждаются в ремонте (согласно нормативным срокам). В данном случае эти элементы учитываются при расчете

## Slide 9
Анализ необходимости капитального ремонта поэлементно производим согласно данным таблицы:
«Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов жилых зданий
ДО ПОСТАНОВКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
(ВСН 58 – 88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312) Приложение 3)

## Slide 10: При расчете мы исходим из предположения, что:
Здание, спроектированное и построенное в соответствии со строительными нормами, должно сохранить прочность и устойчивость в течение срока, установленного в задании на проектирование.
При проектировании здания все его несущие конструкции рассчитываются исходя из общего срока службы всего здания. Таким образом, планируемый срок службы здания зависит от сроков службы основных несущих конструкций: фундамента, каркаса, несущих стен, перекрытий и покрытий, связей.
Здание эксплуатировалось в соответствии с проектным назначением и всегда должно содержаться в технически исправном состоянии. Это обеспечивается надлежащими условиями эксплуатации, периодичностью экспертиз технического состояния несущих конструкций, своевременностью текущих и капитальных ремонтов.

## Slide 11
Определяем срок последнего капитального ремонта
нет
да
Информация
отсутствует
или
капитальный ремонт
не проводился
Капитальный ремонт
производился
(дата известна)
Есть информация
выполненных
работах
?
Определяем необходимость
ремонта для всех элементов на
дату приватизации
Определяем необходимость ремонта для всех элементов на дату капитального ремонта
на дату приватизации определяем необходимость ремонта для элементов, которые не ремонтировали
Определяем проведенные работы на дату капитального ремонта (по нормам)
Определяем необходимость ремонта для отремонтированных элементов на дату приватизации с учетом даты капремонта

## Slide 12: Год постройки - 1958 г. Год последнего капитального ремонта (реконструкции) 1995 год (согласно данным Технического паспорта). Виды проводимых работ не указаны ни в представленных документах, ни в открытых источниках информации. Дата первой приватизации 07.08.2010 г

## Slide 13: Вывод
На дату первой приватизации 07.08.2010 г предположительно требовался капитальный ремонт (замена) следующих конструктивных элементов фасада (таблица выше ст.7):
- электроосвещение (квартиры);
- отопление;
- канализация;
- стропила, обрешетка;
-покрытие крыши (т.к. меняется обрешетка);
- ремонт фундамента;
- ремонт фасада
В 1995 году в доме был произведен капитальные ремонт. Информация о ремонте конкретных элементов отсутствует. По сроку на дату капитального ремонта предположительно производились следующие работы(таблица выше ст.5):
- электроосвещение общедомовое;
- отопление;
- водоснабжение;
- покрытие крыши;
- ремонт фасада

## Slide 14: В общем случае более подробный перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов был приведен в статье 15 «Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ (ред. от 28.11.2018)"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Данный перечень соответствует положениям статьи 166 ЖК РФ и может быть использован как ориентир при определении состава требуемых работ по проведению капитального ремонта в жилых зданиях.

## Slide 19
Методические рекомендации разработаны в целях методического обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по определению оценочной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
В частности методика предназначена для расчета оценочной стоимости капитального ремонта в целях установления минимального размера фонда капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 мая 2024 г. № 306/пр "Об утверждении методических рекомендаций по определению оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома".

## Slide 20: Рекомендуемые показатели укрупненной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту многоквартирного дома (Показатели СКР) в уровне цен I квартала 2024 года (по состоянию на 01.04.2024)
Что можно узнать:
Показатель стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, учитывая этажность дома для всех регионов Российской Федерации на 1 квартал 2024 года
Состав и удельное распределение стоимости по составляющим показателей стоимости капитального ремонта (СКР)
Что можно узнать:
Поэлементное распределение удельных показателей (в рублях и в процентах) в зависимости от типа дома

## Slide 22: Всех добросовестных оценщиков с праздником и спасибо за внимание!
Общество с ограниченной ответственностью «Проспект»
Адрес: 614000, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, офис 611
ИНН 5903034539, КПП 590201001,
ОГРН 1025900766759 от 29.11.2002 г.
Тел. 8342 220-36-88; 220-36-09